| Pč | Požadované parametry předmětu veřejné zakázky | Vyplní uchazeč ano/ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emisní norma | min. Euro 6 |  |
| 2 | Celková hmotnost vozidla (řidičský průkaz skupiny B) | max. 3,5 tuny |  |
| 3 | Převodovka | manuální |  |
| 4 | Motor | max. 2300 cm2 |  |
| 5 | Druh paliva | NM |  |
| 6 | Výkon motoru | min. 105 kW |  |
| 7 | Poháněná přední náprava | ano |  |
| 8 | Montáž kol zadní nápravy-jednoduchá | ano |  |
| 9 | Kabina prodloužená | ano |  |
| 10 | Počet míst k sezení v kabině | min. 6 včetně řidiče |  |
| 11 | Barva | oranžová |  |
| 12 | Centrální zamykání s DO | ano |  |
| 13 | Klimatizace-manuální | ano |  |
| 14 | Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka | ano |  |
| 15 | Elektricky ovládaná přední okna | ano |  |
| 16 | Systém ABS a ESC | ano |  |
| 17 | Autorádio se systémem Bluetooth | ano |  |
| 18 | Korba jednostranně (dozadu) sklápěcí celoocelová | ano |  |
| 19 | Přední čelo korby zvýšené (ochrana kabiny) | ano |  |
| 20 | Ložná plocha | min.6,3 m2 |  |
| 21 | Ložná plocha šířka | max.2100 cm |  |
| 22 | Ložná plocha délka | max.3300 cm |  |
| 23 | Sklopné bočnice ocelové | ano |  |
| 24 | Záruka | min. 24 měsíců |  |
| 25 | Servis | do 24 hodin |  |

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Název, značka a typ nabízeného vozidla:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla nebo doplněním ANO/NE.