„Stroj na úpravu ledových ploch “.

Název, značka a typ :

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ předmětu a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nebo doplněním ANO/NE.

Specifikace stroje.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrický bateriový AC pohon. |  |
| 2. | Elektrický pohon všech kol 4x4, plynule nastavitelný. |  |
| 3. | Max. 2 pojezdové motory |  |
| 4. | Tlačítko automatického módu. |  |
| 5. | Nádrž na sníh 3 m³. |  |
| 6. | Nádrž na vodu 1000 l. |  |
| 7. | Pneumatiky s hroty. |  |
| 8. | Ořezávač ledu z nerezové oceli délka nože minimálně 2000 mm. |  |
| 9. | Hydraulické uchycení hoblovacího nože. |  |
| 10. | Systém rychlé výměny nože, pro snadnou a bezpečnou výměnu. |  |
| 11. | Posilovač řízení. |  |
| 12. | Duální obrazovka 2 dotykové displeje min. 6,5’’ s vysokým rozlišením pro snadné čtení obsluhou. |  |
| 13. | Dálkový servisní přístup k systému rolby |  |
| 14. | Nouzové stop tlačítko pro okamžité vypnutí. |  |
| 15. | Akustický signal a maják při zpětném chodu a otevírání víka nádrže. |  |
| 16. | Ergonomický a multifunkční ovládací joystick s přepínačem směru jízdy. |  |
| 17. | Teflonem potažená nádrž na sníh. |  |
| 18. | Propojení nádrží na sníh a vodu. |  |
| 19. | Hydraulický boční kartáč, výklopný samostatný. |  |
| 20. | Vodící mantinelové kolo. |  |
| 21. | Odpružené sedadlo obsluhy, výškově nastavitelné. |  |
| 22. | Bezkontaktní nanášení vody + automatické zvedání stírací utěrky. |  |
| 23. | Digitálně nastavitelná hloubka řezu. |  |
| 24. | Systém stabilizace vody v zatáčkách. |  |
| 25. | Parkovací brzda. |  |
| 26. | Hydraulická boční fréza odpružená samostatně pracující mezi nápravami, ovládaná elektricky z místa obsluhy. |  |
| 27. | Vodící rolny boční frézy |  |
| 28. | Proporcionální nanášení vody podle rychlosti pojezdu. |  |
| 29. | Ukazatel teploty vody v nádrži. |  |
| 30. | Trakční baterie min. 80/775 Ah. |  |
| 31. | Vysokofrekvenční nabíječ, nabíjecí doba maximálně 8 hodin. |  |
| 32. | 2x hoblovací nůž. |  |
| 33. | 2x stírací utěrka. |  |
| 34. | Oplach vertiálního i horizontálního šneku. |  |
| 35 | Systém mytí všech kol. |  |
| 36. | Systém mytí nádrže na sníh. |  |
| 37. | Systém mytí ledu Multijet. |  |
| 38. | Vodní sprcha. |  |
| 39. | Příslušenství pro snadnou výměnu baterií v případě opravy. |  |
| 40. | Barel na doplnění demi vody. |  |
| 41. | Rezervní kolo s hroty. |  |
| 42. | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. |  |
| 43. | Návod k obsluze v CZE. |  |
| 44. | Doprava na zimní stadion Sokolov. |  |
| 45. | Záruka ledové rolby vč. trakční baterie 60 měsíců |  |
| 46. | Technický list ledové rolby |  |