„Dodávka a instalace nafukovací tenisové haly.”

Výrobce :

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ předmětu a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nebo doplněním ANO/NE.

Specifikace stroje.

| Pč. | Požadovaná hodnota parametru |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Počet vrstev 3 |  |
| 2. | Rozměry haly 35,97 x 35,75 x 9,50 |  |
| 3. | PVC plachtovina jako nosná část nafukovací haly pro sezónní použití, vysoce světlopropustná s barevným okrajem |  |
| 4. | garantovaná váha plachtoviny min 550 gr/m2 (světlopropustná) |  |
| 5. | garantovaná váha plachtoviny min 620 gr/m2 (barevný okraj) |  |
| 6. | PE izolační bublinková folie, s UV stabilizací, s min. garantovanou váhou 140 gr/m2 |  |
| 7. | PE ochranná folie, s UV stabilizaci nim. 2 roky |  |
| 8. | Síť z ocelových lan o průměru min 10mm pro kotevní rozteč 3,25m a 3,27 dle technické dokumentace (příloha č. 4) |  |
| 9. | Křížení lan kotvení formou nerezových spojek spojené šrouby a matkami |  |
| 10. | VZT jednotka se dvěma současně běžícími ventilatory a se dvěma elektromotory, tzv. 2v1 |  |
| 11. | Stěny strojovny haly se zabudovanou technologií ocelovo-plechové konstrukce a trapézového plechu |  |
| 12. | Modulovaný plynový hořák |  |
| 13. | Plynulá regulace vytápění haly |  |
| 14. | Tepelný výměník v nerezovém provedení |  |
| 15. | Dvouplášťový komín pro odvod spalin v nerezovém provedení |  |
| 16. | VZT kanály pro přívod vzduchu do haly a zpětný kanál pro rekuperaci již jednou ohřátého vzduchu |  |
| 17. | VZT kanály budou provedeny v pozinkovaném provedení |  |
| 18. | Foukací kanál bude osazen tlumiči hluku a bude izolován |  |
| 19. | Zpětný kanál bude osazen tlumiči hluku |  |
| 20. | Rozvodná skříň není integrována přímo do VZT jednotky |  |
| 21. | Sofistikovaný systém vzdálené správy nafukovací haly a řízení chodu nafukovací haly z PC, tabletu a smartphonu |  |
| 22. | náhradní zdroj / dieselagregát |  |
| 23. | Větrná automatika pro bezpečný chod haly při extrémním větru včetně informace a hlášení problému, notifikace s možností nastavení hodnot |  |
| 24 | 1x otočné dveře včetně příslušenství |  |
| 25. | 1x nouzové dveře včetně příslušenství |  |
| 26. | Min 60 ks vanových LED svítidel min 71W a min 11.000 lm |  |
| 27. | Využítí stávajícího kotvení dle přílohy č. 4 |  |