Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

„Montážní plošina.”

Název, značka a typ nabízeného předmětu:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ předmětu a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného předmětu nebo doplněním ANO/NE.

Nabídka musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Podvozek a příslušenství

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celková hmotnost 3500 kg, ř.p. skupiny B | * |
| 2 | Pohon podvozku 4x4 | * |
| 3 | Motor diesel o obsahu maximálně 2200 ccm | * |
| 4 | Výkon motoru minimálně 120 kW | * |
| 5 | Dvoumístná kabina | * |
| 6 | Barva dle vzorníku oranžová RAL 2011 | * |
| 7 | Podvozek dovybaven pneumatickými měchy zadní nápravy | * |
| 8 | Autorádio s bluetooth | * |
| 9 | Elektrické ovládání předních oken | * |
| 10 | Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné | * |
| 11 | Denní svícení | * |
| 12 | Dvě kovové bedny na nářadí a elektrocentrálu o rozměrech minimálně 800x50x50 cm uzamykatelné na základně plošiny | * |
| 13 | Schránka na nářadí v pracovním koši | * |
| 14 | 2 x maják na kabině vozidla | * |
| 15 | 2 x predator v masce vozidla | * |
| 16 | 1 x programovatelná LED výstražná alej na zádi vozidla | * |
| 17 | Výstražné LED osvětlení na rameni vozidla | * |
| 18 | Výstražné LED osvětlení pod pracovním košem | * |

* ANO/NE

Montážní plošina

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kloubovo teleskopická ramena z vysokopevnostní oceli | * |
| 2 | Pracovní výška minimálně 15,5 m | * |
| 3 | Stranový dosah minimálně 7 m | * |
| 4 | Otoč minimálně 700° | * |
| 5 | Zásuvka v koši 230 V | * |
| 6 | Natáčení koše minimálně 90/90° | * |
| 7 | Nosnost koše minimálně 230 kg | * |
| 8 | Rozměr koše minimálně 1200x700x1100 mm | * |
| 9 | Celková přepravní výška vozidla s plošinou maximálně 2800 mm | * |
| 10 | Celková přepravní délka vozidla s plošinou maximálně 6100 mm | * |
| 11 | Celková přepravní šířka vozidla s plošinou maximálně 2000 mm | * |
| 12 | Pracovní koš minimálně pro 2 osoby | * |
| 13 | Uchycení koše za přední stranu koše tak, aby nezasahovalo pod úroveň podlahy koše | * |
| 14 | Izolovaný koš do 1000 V | * |
| 15 | Umístnění všech hadic a kabelů musí být uvnitř ramen, podél ramen nesmí být vedeny žádné hadice ani kabely | * |
| 16 | Opěry kolmé, systém H+H s možností práce s opěrami v obryse vozidla | * |
| 17 | Pístní tyče hydraulických válců výsuvu opěr uvnitř ochraných nohavic | * |
| 18 | Signalizace vysunutých podpěr v kabině | * |
| 19 | Počítadlo motohodin | * |
| 20 | Nouzová ruční pumpa | * |
| 21 | Návod k obsluze a dokumentace v češtině nutná pro provoz v ČR | * |
| 22 | Barva bílá | * |

* ANO/NE

Ostatní požadavky

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Záruka na podvozek min. 24 měsíců | * |
| 2 | Záruka na Montážní plošina min. 24 měsíců | * |
| 3 | Termín dodání max. 150 dní od podpisu smlouvy | * |
| 4 | Návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce | * |
| 5 | Zaškolení obsluhy | * |

* ANO/NE

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

| V dne |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |