Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona.

Název veřejné zakázky:

„Traktor s čelním nakladačem.”

Název, značka a typ nabízeného stroje:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ stroje a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného stroje nebo doplněním ANO/NE.

Nabídka musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jmenovitý Výkon motoru (bez krátkodobého navýšení) min. 82kW | * |
| 2 | Typ motoru vznětový | * |
| 3 | Počet válců min. 4 | * |
| 4 | Zdvihový objem 3700 - 4400 cm3 | * |
| 5 | Chlazení motoru kapalinou | * |
| 6 | Úroveň emisí min. Stage 5 | * |
| 7 | Palivová nádrž min. 100 litrů | * |
| 8 | Pohon 4x4 | * |
| 9 | Elektrohydraulická reverzace pod volantem | * |
| 10 | Uzávěrka diferenciálu minimálně jedné nápravy | * |
| 11 | Max. rychlost 30-40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu | * |
| 12 | Snížené otáčky motoru při maximální dopravní rychlosti | * |
| 14 | Min. pojezdová rychost 0,34 km/hod | * |
| 15 | Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) min. 32/32 | * |
| 16 | Poloměr otáčení maximálně 4,2 m | * |
| 17 | Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením | * |
| 18 | Světlá výška podvozku min. 400 mm | * |
| 19 | Rozvor náprav max. 2390mm | * |
| 20 | Výška max. 2650 mm | * |
| 21 | Délka bez ramen 4000-4400 mm | * |
| 22 | Výkon hydraulických čerpadel min. 85 l / min | * |
| 23 | Zvedací síla na konci ramen min. 4000kg | * |
| 24 | Hydraulické okruhy min. 3 | * |
| 25 | Spojky v olejové lázní (pojezdová, PTO) | * |
| 26 | Zadní vývodový hřídele min 540/540E | * |
| 27 | Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 2 | * |
| 28 | Kabina řidiče s ochranou splňující ROPS | * |
| 29 | Vzduchové brzdy přívěsu 2- okruhové | * |
| 30 | Čelní PTO 1000 ot. /min. | * |
| 31 | Čelní nakladač s minimální výškou zdvihu od 3700mm | * |
| 32 | Čelní tříbodový závěs s podvázáním | * |
| 33 | Rovná podlaha kabiny traktoru bez středového tunelu | * |
| 34 | Podvázání traktoru od rámů nakladače | * |
| 35 | Čelní nakladač vybaven rychloupínáním hydrauliky | * |
| 36 | Čelní lopata s rovným břitem min. objem 0,55 m³ | * |
| 37 | Osvětlení interiéru kabiny | * |
| 38 | Otevíratelné zadní okno kabiny | * |
| 39 | Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu) min. 2+2 | * |
| 40 | Klimatizovaná kabina | * |
| 41 | Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené | * |
| 42 | Povinná výbava dle platné legislativy | * |
| 43 | Spodní tažná lišta závěsu | * |
| 44 | Komunální pneu Nokian TRI 2 min. přední 360/xx R24, zadní 440/xx R34 | * |
| 45 | Zadní automatický, etážový závěs pro přívěs s průmerem čepu 38 mm | * |
| 46 | Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích | * |
| 47 | Technický průkaz vozidla | * |

* ANO/NE

Ostatní požadavky

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Záruka min 48 měsíců nebo 3000 MTH (co nastane dříve) | * |
| 2 | Servis do 48 hodin | * |
| 3 | Termín dodání max. 120 dní od podpisu smlouvy | * |
| 4 | Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce | * |
| 5 | Zaškolení obsluhy | * |
| 6 | Doprava do místa plnění | * |

* ANO/NE

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

| V dne |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |