| Pč | Požadované parametry předmětu veřejné zakázky | Vyplní uchazeč ano/ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkon 20-25 HP/palivo bezolovnatý benzín |  |  |
| 2 | Objem 720-750 ccm |  |  |
| 3 | Zapalování elektronické |  |  |
| 4 | Objem nádrže min. 16 a max. 20 litrů |  |  |
| 5 | Převodovka hydrostatická |  |  |
| 6 | Pracovní rychlost 0-8 km/hod |  |  |
| 7 | Řízení dálkovým ovládáním 360° |  |  |
| 8 | Podvozek se čtyřmi koly s pohonem 4x4 |  |  |
| 9 | Záběr seče minimálně 1200 mm |  |  |
| 10 | Nastavitelná výška sečení 90-140 mm |  |  |
| 11 | Počet nožů min.3 max.4 |  |  |
| 12 | Spojka nože elektromagnetická |  |  |
| 13 | Produktivita práce min.6000 m²/hod |  |  |
| 14 | Spotřeba paliva max. 5 l/hod |  |  |
| 15 | Svahová dostupnost min. 40° bez navijáku/55° s navijákem |  |  |
| 16 | Váha do 400 kg |  |  |
| 17 | Naviják |  |  |
| 18 | Servis do 48 hodin |  |  |
| 19 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Název, značka a typ nabízeného stroje:

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ stroje a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného stroje nebo doplněním ANO/NE.