……….

Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Příloha č. 2B

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona.

Název veřejné zakázky:

„Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun“

Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE.

Vozidlo B - podvozek:

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emisní norma Euro 6 | ANO/NE * |
| 2 | Celková hmotnost vozidla max. 7.000 kg | ANO/NE * |
| 3 | Převodovka – řazení manuální | ANO/NE * |
| 4 | Maximání šířka vozidla vč nástavby 1900 mm | …………… mm |
| 5 | Maximální výškavozidla vč. nástavby 2500 mm | …………… mm |
| 6 | Maximální délka vozidla vč. nástavby 5000 mm | …………… mm |
| 7 | Pohon kol 4x2 | ANO/NE * |
| 8 | Druh paliva - NM | ANO/NE * |
| 9 | Výkon motoru min. 110 kW | …………… kW |
| 10 | Klimatizace | ANO/NE * |
| 11 | 3 sedadla v kabině | ANO/NE * |
| 12 | Gumové rohože na podlaze v kabině | ANO/NE * |
| 13 | Odpružené sedadlo řidiče | ANO/NE * |
| 14 | El ovládané a vyhřívané zrcátka | ANO/NE * |
| 15 | El ovládané okna | ANO/NE * |
| 16 | Systém ABS | ANO/NE * |
| 17 | Centrální zamykání | ANO/NE * |
| 18 | Mlhové světlomety | ANO/NE * |
| 19 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE * |
| 20 | Posilovač řízení | ANO/NE * |
| 21 | Tachograf | ANO/NE * |
| 22 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE * |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Nástavba + vyklápěč:

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nástavba vyrobena z vysokopevnostní oceli | ANO/NE * |
| 2 | Síla plechu nástavby min 3 mm | ………….…. mm |
| 3 | Lisovací poměr min. 3:1 | …………….. |
| 4 | Výsyp nástavby vyklopením za vozidlo – úhel 90° | ANO/NE * |
| 5 | Dvě pístnice na zdvih nástaby | ANO/NE * |
| 6 | Univerzální vyklapěč na odpadové nádoby 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l | ANO/NE * |
| 7 | Vyklapěč – nádoba pro výsyp košů v zadní části nástavby | ANO/NE * |
| 8 | Nosnost min 2 tuny | ………….tun |
| 9 | Objem nástavby min. 4,5 m3 | ………….. m3 |
| 10 | Pracovní světlo | ANO/NE * |
| 11 | Kamerový system na sledování prostoru za vozidlem s monitorem v kabině | ANO/NE * |
| 12 | Držák na nářadí – lopata, koště | ANO/NE * |
| 13 | Minimální výsypná výška 1900 mm | ………….. mm |
| 14 | Pracovní tlak min 150 bar | …………… bar |
| 15 | Možnost výsypu odpadu z nástavby z kabiny řidiče | ANO/NE * |
| 16 | Doby cyklu výsypu kontejneru max 30 sec | ………………. sec |
| 17 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE * |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

| V………………… dne ………………………. |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |