Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČ: 25248758, DIČ: CZ25248758

Příloha č. 2A

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávané dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen “zákon”) v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona.

Název veřejné zakázky:

„Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun“

Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE.

Vozidlo A - podvozek:

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Celková hmotnost vozidla max 18.000 kg | ANO/NE * |
| 2 | Počet náprav 2 | ANO/NE * |
| 3 | Rozvor max 4 200 mm | ……..…… mm |
| 4 | Výkon motoru min. 200 kW | …………… kW |
| 5 | Pohon náprav 4 x 2 | ANO/NE * |
| 6 | Zatížení přední nápravy min 7.000 kg | ……………. kg |
| 7 | Zatížení zadní nápravy min 11.000 kg | ……………. kg |
| 8 | Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO/NE * |
| 9 | Přední a zadní kotoučové brzdy | ANO/NE * |
| 10 | Kabina krátká | ANO/NE * |
| 11 | 3 sedadla v kabině | ANO/NE * |
| 12 | Elektronické ovládání oken | ANO/NE * |
| 13 | Elektronické ovládání zrcátek | ANO/NE * |
| 14 | Vzduchové odpružení zadních náprav | ANO/NE * |
| 15 | Klimatizace | ANO/NE * |
| 16 | Rádio s Bluethoot | ANO/NE * |
| 17 | Ocelový přední nárazník | ANO/NE * |
| 18 | Centrální zamykání | ANO/NE * |
| 19 | ASR | ANO/NE * |
| 20 | Systém ABS | ANO/NE * |
| 21 | Mlhové světlomety | ANO/NE * |
| 22 | Emisní norma min. EURO 6 | ANO/NE * |
| 23 | Zábrany proti podjetí | ANO/NE * |
| 24 | Automatizovaná převodovka min. 8 stupňová | ANO/NE * |
| 25 | Posilovač řízení | ANO/NE * |
| 26 | Stabilizátor zadní nápravy | ANO/NE * |
| 27 | Sedadlo řidiče odpružené | ANO/NE * |
| 28 | Tachograf | ANO/NE * |
| 29 | Gumové koberečky | ANO/NE * |
| 30 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE * |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Nástavba + vyklápěč:

| Pč | Požadovaná hodnota parametru | Hodnota nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nástavba z otěruvzdorné ocele | ANO/NE * |
| 2 | Barva zelená RAL 6024 | ANO/NE * |
| 3 | Užitečný objem nástavby min. 15 m3 | …………….. m3 |
| 4 | Objem výklopné vany minimálně 2,5 m3 | …………….. m3 |
| 5 | Vyklápěč pro nádoby 110 litrů až 1.100 litrů, včetně kulatých nádob, t. j. dle DIN norem 6629 a 840 – 1/2/3 | ANO/NE * |
| 6 | Integrovaný systém vyklápěče – bez použiti DIN rámu, vyklápěč schován do bokorysu nástavby | ANO/NE * |
| 7 | Pracovní tlak minimálně 25 MPa | …………..MPa |
| 8 | Drtící síla při kompakci (tlak proti vytlačnému štítu) minimálně 31 tun | ………………….tun |
| 9 | Kompresní poměr minimálně 6:1 (jde o poměr minimálního stlačení odpadu v kuka vozu (tj. lis stahne objem min. 6x a vice) | ANO/NE * |
| 10 | Provedení vedení lopaty a kluzné desky ve výklopné vaně → vedení lopaty ani kluzné desky nebudou v kontaktu s odpadem – to znamená systém lisovacího mechanism bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka | ANO/NE * |
| 11 | Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšeny na čepech v horní části zadního víka | ANO/NE * |
| 12 | Úprava nástavby pro svoz mokrého odpadu - zaizolování nástavby | ANO/NE * |
| 13 | Dorazy odpadových nádob musí být na vzduchových pístech | ANO/NE * |
| 14 | Hmotnost nástavby včetně vyklápěče max. 6 100 kg | ……………………… kg |
| 15 | Vlastní diagnostika poruch na lisovací nástavbě včetně vyklápěče | ANO/NE * |
| 16 | Max. počet 6 mazných míst na nastavbě včetně vyklapěče, při překročeni počtu maznic vyžadujeme centralni mazání | počet……… centrální mazání……… |
| 17 | Splňuje požadavky normy ČSN EN 1501- 1 | ANO/NE * |
| 18 | Pístnice pro otvírání zadního víka nástavby (tailgate) musí být umístěn na bocích nástavby | ANO/NE * |
| 19 | Hladké vnější provedení nástavby | ANO/NE * |
| 20 | Kamera pro monitorování pracovního prostoru s monitorem v kabině | ANO/NE * |

* nehodící se škrtněte či vymažte

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, bude nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, bude nabídka vyřazena.

Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.

| V………………… dne ………………………. |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………………. |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |