Technická specifikace předmětu koupě:

1 ks nový nepoužitý osobní automobil   -  kategorie M1

| Identifikace automobilu | Požadavek zadavatele | Parametry dodávaného automobilu – doplní účastník |
| --- | --- | --- |
| Značka, typ | Neurčena |  |
| Výrobce | Neurčen |  |
| Provedení karoserie | MPV nebo SUV |  |
| Počet dveří | 5 |  |
| Barva | nerozhoduje |  |
| Čalounění | látkové nebo kožené nebo kombinované |  |
| Pneumatiky | odpovídají hmotnostním a rychlostním specifikacím osobního automobilu a jsou nové, nepoužité a z prvovýroby. |  |
| Motor |
| Typ | Plug-in hybrid pohonná jednotka (PHEV) – elektromotor + klasický spalovací motor |  |
| Zdvihový objem (cm3) | min. 1589 |  |
| Maximální výkon kombinovaný (kW) | min. 160 |  |
| Emisní limit | max 95g CO2/km |  |
| Dojezd na elektrický pohon (km) | min. 50 km |  |
| Pohon |
| Druh | Pohon všech kol, přední pohon kol |  |
| Převodovka | Automatická, min. 5-ti stupňová |  |
| Rozměry / provozní vlastnosti: |
| Objem zavazadlového prostoru (litry) | min. 450 |  |
| Míst k sezení | 5 |  |

Minimální výbava (ano/ne)*

ABS automatické zamykání/odemykání parkovací systém (kamera nebo parkovací senzory) hliníková kola automatická klimatizace nabíjecí kabel pro připojení do zásuvky led přední světlomety

Požadované příslušenství (ano/ne)*

povinná výbava motorového vozidla podle právních předpisů 2 klíče od automobilu návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce technický průkaz s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů záruční list servisní knížka

Pokyny k vyplnění:

- účastník doplňuje údaje o nabízeném zboží pouze do vyznačených – odemčených polí;

- pokud v tabulkách „Minimální výbava“ a „Požadované příslušenství“ uvede účastník „ne“, nebudou splněny podmínky zadavatele stanovené zadávací dokumentací k této zakázce.